РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РЕШЕНИЕ

от  «        »                   2019 года                                                                      №

Об утверждении методики

расчета платы за провоз автотранспортными средствами тяжеловесных

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Светлогорский городской округ»

Заслушав и обсудив информацию главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» В.В.Бондаренко, в соответствии с Положением о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными автотранспортными средствами при проезде по федеральным автомобильным  дорогам, утвержденного Минтрансом РФ от 30.04.1997 г. и Постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», окружной Совет депутатов:

РЕШИЛ:

- Утвердить методику расчета платы за провоз автотранспортными средствами тяжеловесных  грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Светлогорский городской округ» (Приложение).

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Светлогорска».

- Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава  муниципального образования

«Светлогорский городской округ»                                           А.В. Мохнов

Приложение

к  решению окружного Совета депутатов

муниципального образования «Светлогорский городской округ»

от    «      »                  2019 года   №

Методика

расчета платы за провоз автотранспортными средствами тяжеловесных

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО  «Светлогорский городской округ»

1. Настоящая Методика разработана на основании Постановления Правительства РФ от 16.11.2009г.  №934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», «Положения о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными автотранспортными средствами при проезде по федеральным автомобильным дорогам», утвержденного Минтрансом РФ от 30.04.1997 г. и «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации», утвержденной Минтрансом РФ от 27 мая 1996 года, Постановления Правительства Калининградской области от 28 ноября 201 1г. «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Калининградской области».

2. Размер платы за разовый провоз тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Светлогорский городской округ» определяется исходя из вида автотранспортного средства, перевозящего тяжеловесный груз, размеров превышения значения предельно допустимой массы указанного транспортного средства и (или) значения предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, протяженности маршрута и рассчитывается по формуле:

Пр = (Рпм + (Рпом1 + ... + Рпомi)) x Дм,

где:

Пр - плата за разовый провоз тяжеловесного груза автотранспортным средством;

Рпм - размер платы за превышение значения предельно допустимой массы  транспортного средства  (тонн), указанных в таблицах 1 и  2 настоящей Методики, (руб. на 100 км);

(Рпом1 + ... + Рпомi) - размер платы за превышение предельно допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства , указанных в таблицах 3-5 настоящей Методики, (руб. на 100 км);

Дм - протяженность маршрута автотранспортного средства (в сотнях км).

Значения Рпм и Рпомi (в рублях) определяются по соответствующим размерам ставок, указанных в таблицах  6,7   настоящей Методики.

Примечание: протяженность среднего расстояния провоза по городу принято 10 километров за одну поездку.

3. Плата за многоразовый провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Светлогорский городской округ» определяется исходя из платы за разовый провоз тяжеловесного груза с применением повышающих коэффициентов, установленных в зависимости от срока на который выдается маршрутная карта (специальное разрешение) за провоз автотранспортными средствами тяжеловесных грузов:

| Продолжительность действия специального разрешения за провоз автотранспортными средствами тяжеловесных грузов | Повышающий коэффициент |
| --- | --- |
| До 10 суток | 2,0 |
| До 20 суток | 2,6 |
| До 30 суток | 4,0 |

Таблица № 1

Предельные значения полной массы автотранспортных средств

(для автотранспортных средств, относящихся к категории 1)

| Вид автотранспортного средства | Полная масса автотранспортного средства (в тоннах)* | Расстояние между крайними осями автотранспорт-ного средства группы «А» не менее (в метрах) |
| --- | --- | --- |
|  | Группа «А» | Группа «Б» |  |
| Одиночные автомобили, автобусы: |
| двухосные | 18 | 12 | 3,0 |
| трехосные | 25 | 16,5 | 4,5 |
| четырехосные | 30 | 22 | 7,5 |
| Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом): |
| трехосные | 28 | 18 | 8,0 |
| четырехосные | 36 | 23 | 11,2 |
| пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |
| Прицепные автопоезда: |  |  |  |
| трехосные | 28 | 18 | 10,0 |
| четырехосные | 36 | 24 | 11,2 |
| пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |

* Примечания.

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 тонн.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы только в случае равномерного распределения нагрузки по осям.

Таблица № 2

Предельные значения

полной массы автотранспортных средств при движении

по искусственным сооружениям

(для автотранспортных средств, относящихся к категории 1)

| Расстояние между крайними осями (в метрах) | Полная масса (в тоннах)* |
| --- | --- |
| свыше 7,5 до 10,0 включительно | 30 |
| свыше 10,0 до 11,2 включительно | 34 |
| свыше 11,2 до 12,2 включительно | 36 |
| свыше 12,2 | 38 |

*Примечания.

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение фактической массы более 30 тонн.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы только в случае равномерного распределения нагрузки по осям.

3. Промежуточные показатели между табличными значениями параметров определяются методом линейной интерполяции.

Таблица № 3

Предельные значения

осевой массы двухосных автотранспортных средств и двухосных тележек

( для автотранспортных средств, относящихся к категории 1 )

| Расстояние между осями (в метрах) | Осевая масса на каждую ось не более (в тоннах)** |
| --- | --- |
|  | Автотранспортные средства группы «А» | Автотранспортные средства группы «Б» |
| Свыше 2,00 | 10,0 | 6,0 |
| свыше 1,65 до 2,00 включительно | 9,0 | 5,7 |
| свыше 1,35 до 1,65 включительно | 8,0* | 5,5 |
| свыше 1,00 до 1,35 включительно | 7,0 | 5,0 |
| до 1,00 | 6,0 | 4,5 |
|  | * для контейнеровозов - 9,0 |

**Примечания.

1. Допускается увеличение осевой массы:

при расстоянии между осями свыше 2,0 метров у городских и пригородных двухосных автобусов группы «А» до 11,5 тонн и группы «Б» до 7,0 тонн;

при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы «А» свыше 1,35 до 1,65 метров включительно до 9,0 тонн, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 тонн.

2. Для автотранспортных средств групп «А» и «Б», спроектированных до 1995 года, с расстоянием между осями не более 1,32 метров допускаются осевые массы соответственно 8,0 тонн и 5,5 тонн.

Таблица № 4

Предельные значения

осевой массы трехосных тележек автотранспортных средств

(для автотранспортных средств, относящихся к категории 1)*

| Расстояние между крайними осями тележек (в метрах) | Осевая масса на каждую ось не более (в тоннах) |
| --- | --- |
|  | Автотранспортные средства группы «А» | Автотранспортные средства группы «Б» |
| Свыше 5,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 3,20 до 5,00 включительно | 8,0 | 5,5 |
| Свыше 2,60 до 3,20 включительно | 7,5 | 5,0 |
| Свыше 2,00 до 2,60 включительно | 6,5 | 4,5 |
| До 2,00 | 5,5 | 4,0 |

*Примечание. Значения, приведенные в таблице, распространяются на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее чем 0,4 метра расстояния между крайними осями.

Таблица № 5

Предельные значения

осевой массы четырехосных тележек автотранспортных средств

(для автотранспортных средств, относящихся к категории 1)

| Расстояние между крайними осями тележек (в метрах) | Осевая масса на каждую ось не более (в тоннах) |
| --- | --- |
|  | Автотранспортные средства группы «А» | Автотранспортные средства группы «Б» |
| Свыше 8,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 5,20 до 8,00 включительно | 8,0 | 5,5 |
| Свыше 4,10 до 5,20 включительно | 7,5 | 5,0 |
| Свыше 3,00 до 4,10 включительно | 6,5 | 4,5 |
| До 3,00 | 5,5 | 4,0 |

Таблица № 6

Размер вреда

при превышении значения предельно допустимой

массы транспортного средства

| Превышение предельно допустимой массы транспортного средства (тонн) | Размер вреда (рублей на 100 км) |
| --- | --- |
| До 5 | 240 |
| Свыше 5 до 7 | 285 |
| Свыше 7 до 10 | 395 |
| Свыше 10 до 15 | 550 |
| Свыше 15 до 20 | 760 |
| Свыше 20 до 25 | 1035 |
| Свыше 25 до 30 | 1365 |
| Свыше 30 до 35 | 1730 |
| Свыше 35 до 40 | 2155 |
| Свыше 40 до 45 | 2670 |
| Свыше 45 до 50 | 3255 |
| Свыше 50 | по отдельному расчету* |

*-расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.

Таблица № 7

| Превышение предельно допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда для транспортных средств не оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской (руб. на 100 км) |
| --- | --- |
| До 10 | 925 |
| От 10 до 20 | 1120 |
| От 20 до 30 | 2000 |
| От 30 до 40 | 3125 |
| От 40 до 50 | 4105 |
| От 50 до 60 | 5215 |
| Свыше 60 | по отдельному расчету* |

*- расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.